Технический паспорт

МОПЕДА TMEC50Q-3A

VENTO

RIVA-II CX

Производитель: «WUXI TMEC POWER TECHNOLOGY CO., LTD»

Содержание

I. Основные параметры и спецификация 												3

II. Условия безопасного вождения 												4

III. Описание 															4

IV. Идентификационный номер мопеда 												5

V. Приборы управления 														6

VI. Проверка перед вождением 													8

VII. Инструкция по эксплуатации 													9

VIII. Таблица технического обслуживания 											11

IX. Таблица усилий соединительных элементов 											17

X. Электрическая диаграмма 													18

XI. Спецификация деталей														19

XII. Гарантийные условия														51

- Основные параметры и спецификация

| Наименование | Спецификация |
| --- | --- |
| Общие размеры и вес Длина Ширина Высота Высота по седлу Расстояние между осями Дорожный просвет Собственная масса Грузоподъёмность | 1900мм 700мм 950мм 780мм 1100мм 105 мм 80 кг 150 кг |
| Характеристики Скорость Потребление топлива | ≤50км/ч 1,6л/100км (30-40км/ч) |
| Двигатель Тормозной путь Подъемная способность Минимальный радиус поворота Диаметр на ход поршня Общий рабочий объём Уровень компрессии Максимальный вращающий момент Номинальная мощность Запуск двигателя Система зажигания Тип свечи зажигания Зазор в свече зажигания | 139FMA, 1-цилиндровый, 4-тактный, с воздушным охлаждением 4м (20км/ч) 6 градусов 3,2м 39 x 41,1мм 49см³ 10:1 2,2N • м (5000-5500 об/мин) 1,6кв (7500 об/м) Электро- и кик-стартер CDI электронное зажигание NHDG1137 0,6-0,7мм |
| Покрышка Переднее колесо Заднее колесо | 2,25-17 (давление 150 кПа) 2,25-17 (давление 170 кПа) |

| Наименование | Спецификация |
| --- | --- |
| Сцепление Зазор клапанов Рычаг переключения Первоначальное передаточное число Окончательное передаточное число Первая скорость передаточного механизма Вторая скорость передаточного механизма Третья скорость передаточного механизма Четвертая скорость передаточного механизма | Ручное многодисковое, работающее в масленой ванне Впускной 0,03мм Выпускной 0,05мм Постоянного зацепления 3,722 2,928 3,722 1,937 1,350 1,043 |
| Бензин Смазка Объем бака Объем коробки передач | АИ 92 15W/40 масло для четырёхтактного двигателя 4 литра 0,4 литра |
| Амортизатор Передний амортизатор Задний амортизатор Расход топлива | Механического типа, 45мм ход Механического типа, 41мм ход 1,6 л/100км |
| Электрическая система Фары Мощность заднего габаритного фонаря/стоп-сигнала Мощность ламп передних/ задних указателей поворота Регулирование напряжения Передние/задние тормоза | Кик-стартер 6В 25/25Вт 6В 5/10Вт 6В/8Вт Регулятор напряжения Барабанного типа | Электростартер 12В 25/25Вт 12В 5/10Вт 12В 8Вт Регулятор напряжения Барабанного типа |

II. Условия безопасного вождения

- При вождении наденьте перчатки и шлем, чтобы обеспечить безопасность.

- Не надевайте просторную или непривычную для Вас одежду, которая может зацепиться за рычаг управления или колеса.

- Перед вождением тщательно проверьте все в соответствии с разделом ПРОВЕРКА ПЕРЕД ВОЖДЕНИЕМ.

- При вождении будьте особенно внимательны в дождливую или облачную погоду и помните, что тормозной путь обычно в два раза больше, чем при хорошей погоде. Не наезжайте на разметку на дороге, крышки люков и скользкие мостовые во избежание заносов. Будьте особо внимательны при переезде через рельсы и мосты, сбрасывайте скорость, если дорога впереди плохо видна.

- Обязательно ознакомьтесь с правилами дорожного движения и следуйте указаниям дорожных знаков.

- Если груз находиться внизу около центра мопеда или закреплен на раме, необходимо его правильно сбалансировать. Строго запрещается перевозить груз более 75 кг. Неправильная перевозка груза может привести к поломке мопеда и аварии. Пожалуйста, строго следуйте инструкции по эксплуатации.

III. Описание

Рисунок 1                                                                                                                                                  Рисунок 2

Рисунок 3

IV. Идентификационный номер мопеда

Идентификационный номер рамы (VIN) и двигателя указывается в настоящей «Инструкции по эксплуатации» к мопеду и поможет Вам получить необходимые услуги при замене запасный частей и получении других сервисных услуг.

- Идентификационный номер рамы ставится на правой стороне вертикальной части корпуса. Средние цифры представлены для служб контроля, а последние шесть являются серийным номером.

- Идентификационный номер двигателя находится на правой нижней части  левого картера двигателя.

Рисунок 4               		    Рисунок 5

V. Приборы управления

Спидометр

- Указатель скорости служит для показания текущей скорости при вождении (км/ч) (см. рис.6)

- Счетчик километража показывает, сколько километров было пройдено (рис. 6).

Приборы управления на левом рычаге

- Ручка сцепления: при нажатии ручки сцепления на себя выжимается диск сцепления, находящийся в нутрии коробки передач,  происходит прерывание усилий на ведомое колесо, при возвращении ручки в исходное положение снова вступит в работу диск сцепления и мощность двигателя передается на ведомое колесо.

- Переключатель света фар:   данный значок обозначает ближний свет фар, - дальний свет фар (рис. 7);

- Переключатель поворотников:

*Передний и задний левые поворотники включаются, когда ручка находиться в данной позиции.

*Передний и задний правые повортники включаются, когда ручка находиться в следующей позиции

*Передние и задние поворотники выключены, когда переключатель находиться в позиции

- Клаксон: срабатывает при нажатии кнопки, которая возвращается в исходное положение автоматически (рис. 7).

Рисунок 6				Рисунок 7 						Рисунок 8

Приборы управления на правом рычаге

- Передний тормоз: Нажатие данного рычага на рукоятке приведет к срабатыванию переднего тормоза (рис. 8);

- Выключатель освещения: Когда тумблер находится в следующей позиции  , включаются ближний свет, задние габариты и подсветка приборов. Когда тумблер находится в позиции  , включаются задняя противотуманная фара, подсветка приборов и задние габариты. Когда тумблер находится в позиции , включается ближний свет (рис. 8).

- Ручка газа: используется для регулирования скорости. Для увеличения оборотов двигателя, поверните ручку на себя, для уменьшения оборотов двигателя поверните ручку от себя, для холостого хода – верните в исходную позицию (рис. 8).

Меры предосторожности

При вождении перед тем как повернуть, убедитесь, что поворотник включен, а после поворота – выключен.

Топливный краник

Топливный краник может находиться в двух позициях: «Включен» и «Выключен».  При вождении топливный краник открыт. Если топливо израсходовано, следует как можно скорее произвести заправку. Если мопед стоит, краник должен быть закрыт.

Рисунок 9

Меры предосторожности

После заправки краник должен находиться в позиции «Включен».

Педаль переключения передач

Данная педаль находиться с  левой стороны мотоцикла.  Данная модель имеет четырехступенчатую  коробку передач (рис. 10).

Рисунок 10

Меры предосторожности

Строго запрещается переключать скорости, если не выжато сцепление. В противном случае двигатель и трансмиссия будут повреждены.

Кик стартер

Чтобы завести двигатель, поставьте педаль переключения передач в нейтральную позицию и затем нажмите на кик стартер (рис. 11).

Педаль заднего тормоза

Нажмите на педаль, чтобы привести тормоз в действие. При нажатии включится стоп-сигнал.

Закрытие топливного бака

Вставьте ключ в замок и поверните его по часовой стрелке, чтобы открыть топливный бак. После заправки нажмите на ключ, поверните его против часовой стрелки, и бак закроется.

Рисунок 11

Меры предосторожности

Заводить двигатель следует, только если педаль переключения передач находиться в нейтральной позиции, иначе это может привести к поломке механических частей или несчастному случаю. Всегда, когда бы Вы не останавливали мопед, приводите педаль в нейтральное положение.

VI. Проверка перед вождением

| Деталь | Нормальный режим работы |
| --- | --- |
| Руль | Должен свободно поворачиваться и не шататься |
| Тормоза | Должны обеспечивать необходимое замедление от передних и задних тормозов. |
| Топливо в баке | В баке должно быть достаточно топлива для запланированного путешествия. |
| Коробка передач | Проверьте уровень масла. При необходимости добавьте. |
| Дроссель | Убедитесь, что тросик дросселя и поворотная ручка газа находятся в прямой связи, что при повороте ручки газа на себя происходит увеличение подачи топлива в двигатель, а при возвращении в исходное положение – уменьшение. |
| Сцепление | Должно быть нормальное натяжение троса сцепления. |
| Приводная цепь | Должна быть должным образом натянута и смазана. |
| Шины | Должны быть без трещин и парезов, с нормальным давлением. |
| Осветительные приборы и клаксон | Должны быть в рабочем состоянии. |

Коробка для инструмента

Она может быть размещена под сиденьем.  Задняя часть сиденья может закрываться, чтобы обеспечить сохранность инструментов (рис. 12).

Рисунок 12

VII. Инструкция по эксплуатации

- Как завести двигатель, когда он холодный:

- Откройте топливный кран.

- Вставьте ключ в замок зажигания и поверните его в положении «Включено».

- Установите педаль переключения передач в нейтральное положение.

- Поверните на себя ручку газа до упора и полностью закройте воздушную заслонку (рис. 13).

- Чтобы завести двигатель, несколько раз плавно нажмите на кик стартер, а затем резко нажмите на него.

- Оставьте двигатель работать на протяжении 1 минуты, затем верните воздушную заслонку в исходное положение.

- Должным образом отрегулируйте обороты двигателя, чтобы прогреть его в течение  1-3 минут. Никогда не набирайте обороты с непрогретым двигателем на затрудненных участках дороги.

- Как завести прогретый двигатель:

Выполняются  вышеописанные действия, кроме того, что ручку газа не нужно крутить, то есть двигатель запускается на холостом ходу.

Рисунок 13

Начало движения

Нажмите на рычаг сцепления, чтобы выжать сцепление и  переведите педаль переключения передач на 1 скорость.  Медленно поверните ручку газа и в тоже время постепенно отпустите рычаг сцепления так, чтобы привести в действие диск сцепления – мотоцикл тронется.  Чтобы переключиться на вторую скорость,  сбросьте газ и в тоже время выжмите рычаг сцепления, чтобы вывести из работы трансмиссию, после этого переключите педаль на вторую скорость.

Тормоза

Для того, чтобы, сбросить газ поверните от себя ручку газа и выжмите сцепление (чтобы вывести из работы трансмиссию). Нажимайте передний тормоз и заднюю тормозную педаль с одинаковой силой. При торможении перед тем, как отпустить ручку сцепления, переключитесь на нейтральную скорость.

Меры предосторожности

Если вы тормозите при большой скорости, убедитесь, что дистанции достаточно для торможения.

Неопытные водители обычно используют при торможении только заднюю тормозную педаль, что может привести к износу тормозных колодок, из-за чего тормозной путь быстро становится все больше и больше.

Опасно тормозить только при помощи переднего или заднего тормоза, так как это может привести к потере контроля над управлением из-за заноса. При скользком и мокром асфальте, а также при повороте, тормозите плавно и осторожно. На неровной или скользкой дороге резкое торможение может привести к потере контроля над управлением.

Остановка

Чтобы остановить мопед, сбросьте газ, подтяните педаль сцепления на себя, затем можно тормозить. Когда Вы затормозили, поставьте педаль переключения передач на нейтральную скорость, выключите ключ зажигания и установите подножку.

Меры предосторожности

Не паркуйте мопед на наклонных, скользких и неустойчивых поверхностях, иначе он может упасть. Во избежание ожогов не прикасайтесь к выхлопной трубе и к глушителю только что остановленного мопеда.

Обкатка мотоцикла

Первые 1000 пройденных км очень важны для сервисного обслуживания мопеда. В течение данного периода все составляющие части притираются и полируют друг друга, чтобы скорректировать зазоры. Не оставляйте дроссель полностью открытым на долго, не перегревайте двигатель.

- 0-150 км: дроссельная задвижка не должна быть открыта более чем на 1/3 поворота. Охлаждайте двигатель каждые 5-10 минут. Часто меняйте скорость.

- 150-500 км: не открывайте на долго дроссельную задвижку более чем на 1/3 поворота. При движении мопед должен ехать при помощи трансмиссии. Ни в коем случае не открывайте дроссельную задвижку полностью.

- 500-1000 км: дроссельная задвижка не должна быть открыта более чем на 3/4 поворота.

- Более 1000 км: не оставляйте дроссельную задвижку полностью открытой надолго. При вождении время от времени меняйте скорости.

Меры предосторожности

Удалите смазочное масло из коробки передач и очистите сетку масляного фильтра двигателя. Если в данный период при вождении возникают какие-либо неполадки, немедленно обратитесь к торговому представителю или в сервисный центр.

VIII. Таблица технического обслуживания

| Деталь | Необходимые действия | До | После |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 150 км | 500 км | 1000 км | 1500 км | 2500 км |
| Воздушный фильтр | Проверить/очистить, если необходимо/заменить | --- | + | + | + | -------- |
| Карбюратор | Проверить работу | --- | + | + | + | -------- |
|  | Очистить/переустановить воздушный и скоростной компенсационный жиклёр | --- | + | + | + | -------- |
| Смазочное масло для трансмиссии | Проверить масло/заменить масло | + | каждые 500 км или 12 месяцев |
| Тормозная система | Проверить/наладить/починить, если это необходимо | + | + | + | + |  |
| Шины | Проверить давление воздуха/проверить на износ | + | + | + | + |  |
| Приводная цепь | Проверить натяжение/смазать | каждые 250 км |
| Дроссельная система контроля | Проверить работу/заправить при необходимости | + | + | + | + | + |
| Рулевое устройство передней вилки | Проверить и подтянуть/хорошо смазать | + | + | + | + | + |
| Электрическое оборудование и освещение | Проверить /затянуть/заменить | + | + | + | + | + |
| Муфты, болты, крепежные детали | Проверить /затянуть/заменить | + | + | + | + | + |
| Сцепление | Проверить /настроить | + | + | + | + | + |
| Передние и задние амортизаторы | Проверить | + | + | + | + | + |

Смазочное масло для трансмиссии

Срок службы двигателя зависит от качества используемой смазки. Необходимо каждый день проверять уровень масла и периодически заменять его (рис. 14).

Заменять масло следует только при разогретом двигателе, чтобы полностью слить использованное масло.

Процедура замены масла:

- Установите подставку вертикально, так чтобы заднее колесо касалось земли.

- Отверните пробку для спуска масла в нижней части двигателя и резьбовую заглушку с масляным щупом.

- Можно закрутить пробку для спуска масла только после того, как масло из картера двигателя полностью стечет и после того, как вы убедитесь, что прокладочное кольцо в хорошем состоянии.

Рисунок 14

- Через специальное отверстие залейте в картер 0,6 л свежего масла.

- Тщательно закрутите резьбовую заглушку с масляным щупом.

- Дайте двигателю поработать несколько минут в холостом ходе.

- Заглушите двигатель, подождите минуту, затем проверьте, чтобы масло достигало  верхнего уровня масляного щупа. Наконец, проверьте, нет ли утечки масла.

Настройка холостого хода

Чтобы добиться экономии и стабильности при низкой скорости, необходимо наладить холостой ход так, чтобы двигатель мог постоянно работать при 150 об/мин без потери скорости.

Процедура наладки:

- Установите подставку вертикально, так чтобы заднее колесо касалось земли, затем разогрейте двигатель и перекройте дроссель.

- Проверьте, правильно ли установлен воздушный компенсационный регулировочный винт  (рис. 15), заверните его до отказа и затем поверните обратно на 1 ½ поворота.

- Настройте винт подачи топлива. При отвинчивании  число оборотов на холостом ходу уменьшается, при завинчивании – увеличивается.

- После того, как винт воздушного компенсационного жиклёра настроен в соответствии с вышеуказанными требованиями, немного поверните его налево и направо (в радиусе ½ поворота), чтобы добиться максимальной скорости или оптимального варианта.

Рисунок 15

Воздушный фильтр

Фильтр данного мопеда изготовлен из поропласта. При засорении фильтра мощность двигателя понизиться из-за плохой проходимости в воздушном клапане, соответственно возрастет потребление топлива. Необходимо периодически очищать фильтр следующим образом:

- Снимите защитную пластину.

- Достаньте карбюратор.

- Выньте воздушный фильтр.

- Ослабьте внешний винт воздушного фильтра и уберите внешнюю крышку, затем достаньте корпус фильтра.

- Разъедините держатель фильтра и корпус фильтра (поропласт).

Рисунок 16

- Протрите корпус фильтра невоспламеняющимся моющим средством, сполосните и просушите. После этого опустите его в моторное масло, выньте и устраните масло, оставляя пластик немного влажным. Если корпус фильтра слишком грязный, сломан или поврежден, замените его на новый.

- Установите фильтр обратно.

Свеча зажигания

Требуется очищать свечу зажигания от нагара при помощи иголки или другого железа, так как нагар между электродами свечи зажигания может отрицательно сказаться на заведении двигателя и скорости мотоцикла. Процедура проверки и настройки осуществляется следующим образом:

- Вытрете пыль вокруг кольца свечи зажигания.

- Снимите подсвечник запальной свечи, открутите свечу зажигания при помощи специального накидного гаечного ключа, который можно найти в сумке для инструментов.

- Проверьте, не вышел ли из строя электрод запальной свечи, и нет ли нагара на боковой поверхности электрода. Если запальная свеча или изоляционный материал в плохом состоянии, замените их.

- С помощью набора пластинок для измерения зазоров проверьте расстояние между электродами. Зазор между электродами должен быть 0,6-0.7 мм, а электроды должны быть установлены на одной прямой (рис 16).

- Установите уплотнительную шайбу в свечу зажигания, затем в ручную вкрутите свечу зажигания в резьбовое отверстие на головке цилиндра, чтобы избежать повреждения резьбы. При помощи накидного гаечного ключа  затените её.

Рисунок 17

Ручка газа

Так как плохая работа или затрудненное вращение ручки газа может отрицательно сказаться на контроле над скоростью, что в свою очередь может привести к несчастному случаю при вождении, поэтому его проверка и настройка должна производиться как можно чаще (рис. 17).

Проверка:

- Проверьте, чтобы ручка газа свободно вращалась, чтобы дроссель хорошо открывался и закрывался.

- Проверьте, чтобы резиновое покрытие ручки газа не скользило и не крутилось слева направо.

- Проверьте, чтобы трос газа  был в хорошем состоянии.

Настройка:

- Отклонение от рабочего положения ручки газа – 2-5 мм. Если требуется настройка, сначала ослабьте гайку, поверните трубу с резьбой, затяните гайку после настройки.

- Если отклонение больше, чем 2-5 мм, ослабьте гайку, соединяющую тросик газа с карбюратором, переместите наружный тросик газа, как полагается. Затяните соединительную гайку.

Рулевой механизм передней вилки

Вибрация и удары передней вилки из-за неровных дорог могут привести к расшатыванию и неустойчивости руля, поэтому время от времени необходимо настраивать рулевой механизм, даже если вы не наблюдаете каких-либо проблем (рис. 18).

- Ослабьте полукруглую головку болта на верхней соединительной планке.

- Настройте гайку подшипника под соединительной планкой так, чтобы передняя вилка вращалась плавно без шатания.

- Затяните полукруглую головку болта и снова проверьте, как работает передняя вилка. Наладьте её еще раз, если считаете, что она функционирует не достаточно хорошо.

Рисунок 18

Сцепление

Необходимо настроить сцепление, если при заведении двигателя или в ходе вождения сцепление проскальзывает или мотоцикл продолжает движение после выключения сцепления.

Отклонение от рабочего положения рычага сцепления – 10-20 мм. При большем отклонении требуется настройка (рис. 19).

- Ослабьте фиксирующую гайку, затем настройте втулку троса сцепления, пока  отклонение от рабочего положения не станет допустимым, затяните фиксирующую гайку.

- После настройки запустите двигатель, выжмите сцепление, чтобы убедиться, что сцепление исправно работает, двигатель не сбавляет оборотов и мотоцикл остается неподвижным. Во время нажатия на рычаг сцепления и открытия дросселя,  мотоцикл должен плавно заводиться и увеличивать число оборотов постепенно.

- Если вышеуказанные методы не позволяют настроить сцепление должным образом, следует открыть боковую крышку сцепления, ослабить фиксирующую гайку, и закрутить регулировочную тягу до конца, затем ослабить ее на 1/4 поворота и затянуть фиксирующую гайку.

Рисунок 19

Меры предосторожности

При разрыве троса сцепления немедленно замените его.

Приводная цепь

Срок службы приводной цепи зависит от хорошей смазки и своевременной настройки. Недостаточное техническое обслуживание приводной цепи и звёздочки цепной передачи может привести к быстрой поломке и износу. Особенно если мопед часто используется в пыльных местностях,  проверка и техническое обслуживание приводной цепи должно производиться очень часто, по следующей технологии (рис. 20):

- Выключите двигатель, поставьте мопед на подставку и переведите педаль переключения передач в нейтральную скорость.

- Проверьте вручную натяжение цепи, амплитуда колебания не должна быть более, чем 10-20 мм.

- Ослабьте гайку оси заднего колеса, если амплитуда колебания превышает допустимые нормы, установленные во втором пункте.

- Поверните регулировочную гайку на левой и правой сторонах, чтобы достичь натяжения приводной цепи в 20-30 мм, и сделайте маркировку корректора цепи, находящегося в выравнивании с гравированными линиями в том же самом положении на обеих сторонах.

- Затяните фиксирующую гайку и гайку оси заднего колеса.

- Проверьте еще раз приводную цепь на степень натяжения, затем смажьте ее машинным маслом.

Рисунок 20

Меры предосторожности

Замените приводную цепь на новую, если не удается достичь нужного натяжения цепи, когда ось заднего колеса находиться в максимальной допустимой позиции.

Тормозная система

Тормозная система – важнейший механизм, гарантирующий безопасное вождение. Требуется регулярная проверка и замена тормозных колодок, так как они постепенно изнашиваются из-за грязи и масла, это может привести к расшатыванию тормозного рычага и педали.

- Настройка ручного тормоза (рис.21):

- Свободный ход тормозного рычага 15-25 мм.

- Если необходима настройка тормоза, подтяните или ослабьте регулировочную гайку на рычаге переднего тормоза. Убедитесь, что круговой паз на конце регулировочной гайки соединен со стержнем тормозного рычага.

- Вращайте переднее колесо и несколько раз нажмите ручной тормоз, чтобы убедиться, что он исправно работает, а переднее колесо свободно вращается.

Настройка ножного тормоза (рис.22):

- Поставьте мопед на подножку.

- Свободный ход тормозной педали 20 -30 мм.

- Если требуется настройка,  подтяните или ослабьте регулировочную гайку на педали заднего тормоза. Убедитесь, что круговой паз на конце регулировочной гайки соединен со стержнем тормозного рычага.

- Заставьте заднее колесо вращаться и нажмите несколько раз на педаль, чтобы убедиться, что тормоза исправно работают, а заднее колесо свободно вращается.

Рисунок 21 								Рисунок 22 						Рисунок 23

Меры предосторожности

Если колодки сносились до 2 мм, необходимо их заменить (толщина новых тормозных колодок 3,5мм).

Передний стоп-сигнал

Передний стоп-сигнал, расположенный внизу на правой стороне рамы, должен быть настроен так, чтобы включаться при легком нажатии.

Следует настраивать передний стоп сигнал только после настройки свободного хода тормозной педали (рис. 23).

1.Заведите двигатель, чтобы индуктор вырабатывал энергию.

2. Вращайте гайку, чтобы свет включался при свободном ходе 20-30 мм  тормозной педали.

Шины

Шины и спицы мопеда подвергаются неблагоприятному воздействию дорог, поэтому необходимо часто производить их проверку и ремонт.

Проверка:

- Убедитесь, что шины свободны от инородных тел.

- Проверьте давление (нормальное давление - 180Кпа для переднего колеса, 220Кпа атмосфер для заднего колеса), золотник должен не пропускать воздух.

- Покрутите колесо рукой, чтобы проверить, что оно хорошо вращается.

Настройка:

- Накачайте шины, если давление недостаточно. Если при накачивании у Вас нет барометра, можно проверить давление в шинах вручную. Недостаточное накачивание шин может привести к их быстрому спусканию, нестабильности мопеда при вождении, а также затруднению при вхождении в поворот. Излишнее давление в шинах приводит к заносам и потере контроля при вождении из-за плохого сцепления с дорогой. Накачивать шины следует при нормальной температуре.

- Левая сторона шин изнашивается быстрее, чем правая, поэтому своевременное перевертывание шин может продлить срок их службы.

Аккумулятор

Перед началом эксплуатации необходимо залить электролит в аккумуляторную батарею.

Если владелец поставил транспортное средство в гараж или на стоянку и выключил зажигание (но не отсоединил аккумуляторную батарею), то будет продолжаться разрядка аккумулятора в размере 10миллиампер/час. Через 100 часов (4 суток) стоянки разрядка аккумуляторной батареи (с емкостью 4Аh) составит 25%, а через 2 недели (16 дней) батарея разрядится полностью.

В связи с этим рекомендуется:

-  отключать аккумуляторную батарею при отсутствии необходимости (стоянка на охраняемой парковке или в гараже);

- при постановке транспортного средства на длительную (более трех суток) стоянку без отключения аккумулятора производить его подзарядку не реже одного раза в 4-5 дней.

IX. Таблица усилий соединительных элементов

|  | Наименование | Усилие Н/м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фиксирующая гайка оси переднего колеса | 30-35 |
| 2 | Фиксирующая гайка оси заднего колеса | 40-50 |
| 3 | Фиксирующий болт подножки | 20-25 |
| 4 | Фиксирующая гайка переднего амортизатора (верхняя) | 20-30 |
| 5 | Фиксирующая гайка переднего амортизатора (нижняя) | 25-30 |
| 6 | Фиксирующая гайка двигателя М10 | 25-30 |
| 7 | Фиксирующая гайка двигателя М8 | 20-25 |
| 8 | Фиксирующая гайка переднего рычага | 35-50 |
| 9 | Фиксирующая гайка глушителя | 20-25 |
| 10 | Фиксирующий болт правой и левой крышки картера | 5-10 |
| 11 | Соединительная гайка для передней вилки соединительной панели и вертикальной трубы | 18-23 |
| 12 | Соединительная гайка для передней вилки соединительной панели и оси амортизаторов | 15-20 |
| 13 | Фиксирующая гайка сиденья | 6-10 |
| 14 | Установочный болт фиксатора руля | 6-10 |
| 15 | Фиксирующий болт руля | 5-10 |
| 16 | Установочный болт тормозного рычага | 3-5 |
| 17 | Фиксирующий болт багажника | 5-10 |

X. Электрическая диаграмма

XI. Спецификация деталей

1. ЦИЛИНДР

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11226-D002-0000 | Крышка верхняя головки цилиндра | 1 |
| 2 | 11228-D002-0000 | Крышка правая головки цилиндра | 1 |
| 3 | 11227-D011-0000 | Крышка левая головки цилиндра | 1 |
| 4 | 11229-D002-0000 | Крышка клапана головки цилиндра | 2 |
| 5 | 90201-D002-0000 | Прокладка верхней крышки головки цилиндра | 1 |
| 6 | 90203-D002-0000 | Прокладка правой крышки головки цилиндра | 1 |
| 7 | 90202-D002-0000 | Прокладка левой крышки головки цилиндра | 1 |
| 8 | 91301-D002-0000 | Гайка М6 | 4 |
| 9 | 91301-D002-0000 | Шайба 6.2 | 3 |
| 10 | 91303-D002-0000 | Шайба 6.2 | 1 |
| 11 | 91302-D002-0000 | Шайба 6.2 | 1 |
| 12 | GB/T16674-1996 | Болт М6х110 | 1 |
| 13 | GB/T16674-1996 | Болт М6х20 | 2 |
| 14 | 81300-G011-0000 | Свеча | 1 |
| 15 | 1122B-BZ29-0000 | Головка цилиндра в сборе | 1 |
| 16 | 9022B-BZ29-0000 | Прокладка головки цилиндра | 1 |
| 17 | 15805-B207-0014 | Патрубок впускной | 1 |
| 18 | 15801-B207-0014 | Прокладка теплоизоляционная головки цилиндра | 1 |
| 19 | 91116-D002-0000 | Шпилька М6х32 | 2 |
| 20 | 91182-D002-0000 | Болт М6х23 | 1 |
| 21 | 11235-D002-0000 | Втулка 9.5 | 1 |
| 22 | 15802-D002-0000 | Кольцо 25х2.4 | 1 |
| 23 | 15810-D002-0000 | Прокладка патрубка впускного | 1 |
| 24 | 90129-D002-0000 | Кольцо уплотнительное 11.5x16x2.5 | 1 |
| 25 | GB/T16674-1996 | Болт М6х28 | 2 |
| 26 | GB/T16674-1996 | Болт М6х22 | 2 |
| 27 | 1110B-BZ29-0000 | Цилиндр | 1 |
| 28 | 90205-BZ29-0000 | Прокладка блока цилиндра | 1 |
| 29 | 91115-D002-0000 | Болт М6х23 | 1 |
| 30 | 91501-D002-0000 | Втулка 8x12x6.3 | 1 |
| 31 | 91502-D002-0000 | Втулка 8x12x6.3 | 4 |
| 32 | 90129-D002-0001 | Кольцо уплотнительное 8x10.8x1.5 | 1 |
| 33 | 90129-D002-0002 | Кольцо уплотнительное 8x10.8x1.5 | 1 |

2. МЕХАНИЗМ СТАРТЕРА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B166740A060050700 | Болт М6х50 | 3 |
| 2 | 82200-G011-0000 | Стартер | 1 |
| 3 | 90101-10570000200 | Кольцо уплотнительное резиновое 57х12 | 1 |
| 4 | 82201-G011-0000 | Звездочка стартера | 1 |
| 5 | B0089401100000000 | Шайба стопорная 10 | 1 |
| 6 | 90101-10065000180 | Кольцо уплотнительное 6.5х12 | 2 |
| 7 | 90101-2106800200 | Кольцо уплотнительное 106.8х2 | 1 |
| 8 | 2106-G011-0000 | Диск изоляционный | 1 |
| 9 | 90308-G011-0000 | Сальник 30x40x4.5 | 1 |
| 10 | B00819010600162 | Болт М6х16 | 2 |
| 11 | 2143B-G011-0000 | Натяжитель цепи | 1 |
| 12 | 2144B-G011-000 | Кожух цепи | 1 |
| 13 | 22A-G011-0000 | Звезда привода | 1 |
| 14 | 2141B-G011-0000 | Цепь | 1 |
| 15 | 21407-G011-0000 | Направляющая цепи | 1 |
| 16 | 90309-G011-0000 | Сальник 19x30x5 | 1 |
| 17 | B50783000600127 | Болт М6х16 | 1 |
| 18 | B00070010600167 | Болт М6х16 | 3 |
| 19 | 21302-G011-0000 | Крышка боковая, муфты стартера | 1 |
| 20 | 21309-G011-0000 | Корпус муфты стартера | 1 |
| 21 | 21301-G011-0000 | Пластина внутренняя муфты стартера | 1 |
| 22 | 21303-G011-0000 | Пружина | 3 |
| 23 | 21305-G011-0000 | Втулка пружины муфты стартера | 3 |
| 24 | 21304-G011-0000 | Валик муфты стартера | 3 |
| 25 | 1522-05001180000 | Втулка 5х11.8 | 1 |
| 26 | 21300-G011-0000 | Муфта стартера | 1 |

3. ЦЕПЬ, СИСТЕМА КЛАПАНОВ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15301D002-0000 | Звездочка ведомая | 1 |
| 2 | 1532B-D002-0000 | Цепь | 1 |
| 3 | 1556B-D002-0000 | Узел рычага натяжения цепи | 1 |
| 4 | 1554B-D002-0000 | Ролик контактный натяжения цепи | 1 |
| 5 | 15505-D002-0000 | Оправа рычага натяжения цепи | 1 |
| 6 | 1550B-D002-0000 | Пружина штанги натяжения цепи | 1 |
| 7 | 1552B-D002-0000 | Штанга натяжения цепи | 1 |
| 8 | 15504-D002-0000 | Болт натяжения цепи | 1 |
| 9 | 1533A-D002-0000 | Колесо направляющее цепи | 1 |
| 10 | 15302-D002-0000 | Ось направляющего колеса цепи | 1 |
| 11 | 1432B-D002-0000 | Звездочка привода маслонасоса | 1 |
| 12 | 14302-D002-0000 | Вал звездочки привода маслонасоса | 1 |
| 13 | 91105-D002-0000 | Пробка резьбовая | 1 |
| 14 | GB/T16674-1996 | Болт М5х12 | 3 |
| 15 | 91317-D002-0000 | Шайба 14 | 1 |
| 16 | 91308-D002-0000 | Шайба 6.2 | 1 |
| 17 | 9131-D002-0000 | Шайба 8 | 1 |
| 18 | GB/T16674-1996 | Болт М6х18 | 1 |
| 19 | 1572B-D002-0000 | Уплотнение клапана |  |
| 20 | 15100-B/27-0000 | Вал кулачковый | 2 |
| 21 | 15401-D002-0000 | Коромысло клапана | 1 |
| 22 | 15402-D002-0000 | Валик коромысла | 2 |
| 23 | 15701-BZ29-0000 | Клапан впускной | 2 |
| 24 | 15702-BZ29-0000 | Клапан выпускной | 1 |
| 25 | 15703-D002-0000 | Пружина клапана наружная | 2 |
| 26 | 15704-D002-0000 | Пружина клапана внутренняя | 2 |
| 27 | 15705-D002-0000 | Седло пружины клапана | 2 |
| 28 | 15707-D002-0000 | Сухарь клапана | 4 |
| 29 | 15404-D002-0000 | Винт регулировки клапана | 2 |
| 30 | 15403-D002-0000 | Гайка регулировки клапана | 2 |
| 31 | 91501-D002-0000 | Штифт 8x12x6.3 | 1 |

4. КРЫШКИ КАРТЕРА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12421-F004-0000 | Крышка картера правая | 1 |
| 2 | 90207-D002-0000 | Прокладка правой крышки картера | 1 |
| 3 | 12425-D002-0000 | Крышка муфты сцепления | 2 |
| 4 | 90255-D002-0000 | Прокладка крышки муфты сцепления | 1 |
| 5 | 14301-D002-0000 | Пробка контроля уровня масла | 1 |
| 6 | 2242A-G031-0000 | Вал кулачковый | 1 |
| 7 | 22427-D002-0000 | Пружина кулачкового вала | 1 |
| 8 | 22440-GO11-0000 | Штифт установочный | 1 |
| 9 | 2245A-G031-0000 | Пластина нажимная муфты сцепления | 1 |
| 10 | 22451-G31-0000 | Пластина нажимная | 1 |
| 11 | 90108-D002-0000 | Винт регулировочный | 1 |
| 12 | 90310-D002-0000 | Сальник сцепления 12x21x4 | 1 |
| 13 | 90304-D002-0000 | Сальник кик-стартера 13.8x24x5 | 1 |
| 14 | 90132-D002-0000 | Кольцо уплотнительное 14x1.5 | 1 |
| 15 | 90106-D002-0000 | Кольцо уплотнительное 18x3x3.5 | 1 |
| 16 | GB/T820-2000 | Винт M6x16 | 1 |
| 17 | GB/T820-2000 | Винт M5x12 | 2 |
| 18 | GBT6170-2000 | Гайка М8 | 1 |
| 19 | 91501-D002-0000 | Штифт направляющий | 2 |
| 20 | GB/T16674-1996 | Болт М6х40 | 5 |
| 21 | GB/T16674-1996 | Болт М6х55 | 2 |
| 22 | GB/T16674-1996 | Болт М6х70 | 1 |
| 23 | 12306-F004-0000 | Крышка картера левая | 1 |
| 24 | GB/T16674-1996 | Болт М6х16 | 2 |
| 25 | GB/T16674-1996 | Болт М6х25 | 1 |

5. МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22103-G031-0000 | Крышка муфты сцепления | 1 |
| 2 | 22203-G031-0000 | Крышка торцевая | 1 |
| 3 | 90216-G031-0000 | Прокладка торцевой крышки | 1 |
| 4 | 22104-G031-000 | Основание муфты сцепления | 1 |
| 5 | 22302-G031-0000 | Обойма | 1 |
| 6 | 22230-G031-0000 | Пластина муфты сцепления | 2 |
| 7 | 22201-G031-0000 | Пластина верхняя муфты сцепления | 1 |
| 8 | 2225B-G031-0000 | Пластина нижняя муфты сцепления | 1 |
| 9 | 22230-G031-0000 | Колесо приводное | 1 |
| 10 | 22204-G031-0000 | Пружина | 4 |
| 11 | 22309-G031-0000 | Пружина демпфирующая | 4 |
| 12 | 22403-G031-0000 | Пластина нажимная | 1 |
| 13 | 91451-G031-0000 | Кольцо стопорное | 1 |
| 14 | 22301-G031-0000 | Втулка | 1 |
| 15 | 23101-G031-0000 | Колесо зубчатое приводящее | 1 |
| 16 | 22321-G031-0000 | Колесо зубчатое | 1 |
| 17 | 22122-G031-0000 | Втулка масляной трубки | 1 |
| 18 | 22123-G031-0000 | Пружина масляной трубки | 1 |
| 19 | 22124-G031-0000 | Масляная трубка | 1 |
| 20 | 91205-D002-0000 | Гайка M20x1.5 | 1 |
| 21 | 91326-D002-0000 | Шайба упорная 20 | 1 |
| 22 | 91361-D002-0000 | Шайба упорная 20 | 1 |
| 23 | GB/T819.1-1996 | Кольцо стопорное | 1 |
| 24 | GB/T819.1-2000 | Винт M5x10 | 4 |
| 25 | GB/T276-1994170-2000 | Подшипник 6101 | 1 |

6. МАСЛОНАСОС

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14100-D002-0000 | Маслонасос | 1 |
| 2 | 90210-D002-0000 | Прокладка маслонасоса | 1 |
| 3 | 14114-D002-0000 | Корпус маслонасоса | 1 |
| 4 | 14113-D002-0000 | Крышка маслонасоса | 1 |
| 5 | 90223-D002-0000 | Прокладка | 1 |
| 6 | 14111-D002-0000 | Ротор внутренний | 1 |
| 7 | 14112-D002-0000 | Ротор наружный | 1 |
| 8 | 14121-D002-0000 | Вал маслонасоса | 1 |
| 9 | 14102-D002-0000 | Втулка оси | 1 |
| 10 | 14302-D002-0000 | Ось звездочки маслонасоса | 1 |
| 11 | 1431B-D002-0000 | Сетка масляного фильтра | 1 |
| 12 | GB/T818-2000 | Винт M5x10 | 3 |
| 13 | GB/T823-2000 | Винт M6x16 | 2 |
| 14 | GB/T823-2000 | Винт M6x17 | 1 |

7. КАРТЕР

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1222B-H064-0000 | Половина картера правая | 1 |
| 2 | 90208-D002-0000 | Прокладка картера | 1 |
| 3 | 1212B-H064-0000 | Половина картера левая | 1 |
| 4 | 12105-D002-0000 | Трубка суфлирования | 1 |
| 5 | 12108-D002-0000 | Хомут | 1 |
| 6 | 12305-D002-0000 | Хомут | 1 |
| 7 | 91101-D002-0000 | Шпилька А цилиндра | 2 |
| 8 | 91102-D002-0000 | Шпилька В цилиндра | 2 |
| 9 | 91316-D002-0000 | Шайба 12 | 1 |
| 10 | 91505-D002-0000 | Штифт установочный 10x14 | 2 |
| 11 | 91103-D002-0000 | Болт слива масла M12x1.5 | 1 |
| 12 | 12103-D002-0000 | Хомут суфлированной трубки | 1 |
| 13 | GB/T16674-1996 | Болт M6x50 | 1 |
| 14 | GB/T16674-1996 | Болт M6x60 | 2 |
| 15 | GB/T16674-1996 | Болт M6x65 | 4 |

8. ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ. ПОРШЕНЬ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1320B-D002-0000 | Вал коленчатый с подшипниками | 1 |
| 2 | 13103-BZ29-0000 | Кольцо компрессионное верхнее | 1 |
| 3 | 13104-BZ29-0000 | Кольцо компрессионное среднее | 1 |
| 4 | 13120-BZ29-0000 | Кольцо маслосъемное | 1 |
| 5 | 13102-D002-0000 | Палец поршневой | 1 |
| 6 | 91401-D002-0000 | Замок поршневого пальца | 2 |
| 7 | 13101-BZ29-0000 | Поршень | 1 |
| 8 | 13201-D002-0000 | Шатун | 1 |
| 9 | 13202-D002-0000 | Вал (левая сторона) | 1 |
| 10 | 13203-D002-0000 | Вал (правая сторона) | 1 |
| 11 | 13204-D002-0000 | Штифт коленчатого вала | 1 |
| 12 | 15303-D002-0000 | Звездочка приводная | 1 |
| 13 | GB/T276-1994 | Подшипник 6304 | 2 |
| 14 | 91601-D002-0000 | Шпонка сегментная 25х4х12.5 | 1 |
| 15 | GB/T290-1994 | Подшипник игольчатый 253013 | 1 |

9. УЗЕЛ ТРАНСМИССИИ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23221-H064-0000 | Ось основного вала | 1 |
| 2 | 23241-H064-0000 | Ось рабочего вала | 1 |
| 3 | 23242-H064-0000 | Шестерня ведомая 1я | 1 |
| 4 | 23243-H064-0000 | Втулка оси | 1 |
| 5 | 23222-H064-0000 | Шестерня ведомая 2я основного вала | 1 |
| 6 | 23244-H064-0000 | Шестерня ведомая 2я рабочего вала | 1 |
| 7 | 23223-H064-0000 | Шестерня ведомая 3я основного вала | 1 |
| 8 | 23245-H064-0000 | Шестерня ведомая 3я рабочего вала | 1 |
| 9 | 23224-H064-0000 | Шестерня ведомая 4я основного вала | 1 |
| 10 | 23246-H064-0000 | Шестерня ведомая 4я рабочего вала | 1 |
| 11 | 23401-BZ29-0000 | Звездочка привода | 1 |
| 12 | 23402-D002-0000 | Пластина фиксирующая звездочки привода | 1 |
| 13 | 23249-H064-0000 | Шайба 17 | 1 |
| 14 | 23253-H064-0000 | Шайба 20 | 1 |
| 15 | 23237-H064-0000 | Шайба шлицевая 20 | 1 |
| 16 | 23225-H064-0000 | Шайба шлицевая 17 | 2 |
| 17 | 23238-H064-0000 | Шайба шлицевая 20 | 2 |
| 18 | GB/T894.1-1986 | Кольцо стопорное 17 | 2 |
| 19 | GB/T894.1-1986 | Кольцо стопорное 20 | 2 |
| 20 | 90303-D002-0000 | Сальник17x29x5 | 1 |
| 21 | GB/T5782-2000 | Болт M6x8 | 1 |
| 22 | GB/T276-1994 | Подшипник 6101 | 1 |
| 23 | GB/T276-1994 | Подшипник 6102 | 1 |
| 24 | GB/T276-1994 | Подшипник 6103 | 2 |
| 25 | 21117-D002-0000 | Шестерня оси кик-стартера | 1 |
| 26 | 21109-D002-0000 | Храповик кик-стартера | 1 |
| 27 | 21129-D002-0000 | Ось кик-стартера | 1 |
| 28 | 21104-D002-0000 | Основание оси пружины кик-стартера | 1 |
| 29 | 21118-D002-0000 | Пружина фрикционная передачи | 1 |
| 30 | 21106-D002-0000 | Пружина оси кик-стартера | 1 |
| 31 | 21119-D002-0000 | Шайба 14 | 1 |
| 32 | 21128-D002-0000 | Шайба 16 | 1 |
| 33 | GB/T894.1-1986 | Кольцо стопорное 16 | 2 |
| 34 | 21127-D002-0000 | Шайба 14 | 1 |
| 35 | 21100-D002-000 | Кик-стартер в сборе | 1 |

10. МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24101-D002-0000 | Вилка смещения | 2 |
| 2 | 24102-D002-0000 | Штифт направляющий | 2 |
| 3 | 24103-D002-0000 | Скоба | 2 |
| 4 | 24211-BZ29-0000 | Кулачок смещения | 1 |
| 5 | 24202-D002-0000 | Колпачок | 1 |
| 6 | 91522-D002-0000 | Штифт ограничительной пластины | 4 |
| 7 | 2434A-D002-0000 | Пластина ограничительная | 1 |
| 8 | 24304-D002-0000 | Пружина ограничительной пластины | 1 |
| 9 | 24324-D002-0000 | Втулка | 1 |
| 10 | 2432A-D002-0000 | Ось вала | 1 |
| 11 | 24331-D002-0000 | Пружина ограничительной пластины | 1 |
| 12 | 24303-D002-0000 | Пружина закручивающая | 1 |
| 13 | 91108-D002-0000 | Болт ограничительный | 1 |
| 14 | 88002-G011-0000 | Пластина переключения передач | 1 |
| 15 | 24209-D002-0000 | Пластина нажимная | 1 |
| 16 | GB/T818-2000 | Винт | 1 |
| 17 | GB/T309-1994 | Штифт М6х16 | 1 |
| 18 | GB/T5783-2000 | Болт М6х16 | 1 |
| 19 | 88004-G011-0000 | Шайба | 1 |
| 20 | 88100-G011-0000 | Датчик переключения скоростей | 1 |
| 21 | 90301-D002-0000 | Подшипник 11.6х24х10 | 2 |
| 22 | GB/T5783-2000 | Болт М6х25 | 1 |
| 23 | GB/309-1994 | Шпилька ¢4x10 | 2 |
| 24 | GB/T3452.1-1992 | Резинка уплотнительная 18x2.65 | 1 |
| 25 | 24200-BZ29-0100 | Барабан переключения передач в сборе | 1 |
| 26 | 24300-D002-0000 | Механизм переключения передач в сборе | 1 |

11. МАГНЕТО

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 82130-F004-0000 | Ротор | 1 |
| 2 | 82120-F004-0000 | Статор | 1 |
| 3 | GB/T16674-1996 | Болт М6х16 | 2 |
| 4 | GB/T848-1985 | Шайба 10 | 1 |
| 5 | GB/T6187.2-2000 | Гайка 10х1.25 | 1 |

12. КАРБЮРАТОР В СБОРЕ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-a | 51000-0000-1 | КАРБЮРАТОР В СБОРЕ | 1 |
| 1-b | 51000-0000-2 |  | 1 |
| 1-c | 51000-0000-3 |  | 1 |
| 1-d | 51000-0000-4 |  | 1 |
| 2-a | 51000-0000-5 |  | 1 |
| 2-b | 51000-0000-6 |  | 1 |
| 3-a | 51000-0000-7 |  | 1 |
| 3-b | 51000-0000-8 |  | 14 |
| 3-c | 51000-0000-9 |  | 1 |
| 3-d | 51000-0000-10 |  | 1 |
| 4-a | 51000-0000-11 |  | 1 |
| 4-b | 51000-0000-12 |  | 1 |
| 5-a | 51000-0000-13 |  | 1 |
| 5-b | 51000-0000-14 |  | 1 |
| 5-c | 51000-0000-15 |  | 1 |
| 6 | 51000-0000-16 |  | 1 |
| 7-a | 51000-0000-17 |  | 1 |
| 7-b | 51000-0000-18 |  | 1 |
| 7-c | 51000-0000-19 |  | 1 |
| 7-d | 51000-0000-20 |  | 1 |
| 8-a | 51000-0000-21 |  | 1 |
| 8-b | 51000-0000-22 |  | 1 |
| 9 | 51000-0000-23 |  | 1 |
| 10 | 51000-0000-24 |  | 1 |
| 11 | 51000-0000-25 |  | 1 |
| 12 | 51000-0000-26 |  | 1 |
| 13 | 51000-0000-27 |  | 2 |
| 14 | 51000-0000-28 |  | 2 |
| 15 | 51000-0000-29 |  | 1 |
| 16 | 51000-0000-30 |  | 1 |
| 17 | 51000-0000-31 |  | 1 |

13. ФАРА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 370400-B20 | Фара | 1 |
| 2 | 370401-B20 | Обод фары | 1 |
| 3 | 370402-B20 | Линза фары | 1 |
| 4 | 370403-B20 | Отражатель фары | 1 |
| 5 | 370404-B20 | Резинка уплотнительная фары | 1 |
| 6 | 370405-B20 | Скоба фары | 4 |
| 7 | 370406-B20 | Резинка уплотнительная светового сигнала | 1 |
| 8 | 370407-B20 | Гнездо фары | 1 |
| 9 | 370408-B20 | Гнездо светового сигнала | 2 |
| 10 | 370409-B20 | Лампочка фары | 3 |
| 11 | 370410-B20 | Корпус фары | 1 |
| 12 | 370411-B20 | Лампочка ближнего света | 1 |
| 13 | 370412-B20 | Гайка | 2 |
| 14a | 370413-B20 | Болт | 2 |
| 14b | GB93-87 |  | 2 |
| 15 | GB97.1-85 | Шайба 8 | 2 |

14. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-1111-1 | Спидометр в сборе | 1 |
| 2 | 51000-1111-2 | Лампочка спидометра | 1 |
| 3 | 51000-1111-3 | Патрон лампочки спидометра | 1 |
| 4 | 51000-1111-4 | Тахометр | 1 |
| 5 | 51000-1111-5 | Лампочка тахометра | 1 |
| 6 | 51000-1111-6 | Патрон лампочки тахометра | 1 |
| 7 | 51000-1111-7 | Основание тахометра | 1 |
| 8 | 51000-1111-8 | Основание спидометра | 1 |
| 9 | 51000-1111-9 | Блок панели приборов | 1 |
| 10 | 51000-1111-10 | Крепеж блока панели приборов | 1 |
| 11 | 51000-1111-11 | Трос спидометра | 1 |
| 12 | 51000-1111-12 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 13 | 51000-1111-13 | Лампочка блока панели приборов | 3 |
| 14 | 51000-1111-14 | Патрон лампочки блока панели приборов | 1 |
| 15 | 51000-1111-15 | Замок зажигания | 1 |
| 16 | 51000-1111-16 | Винт | 2 |
| 17 | 51000-1111-17 | Держатель панели управления | 1 |
| 18 | 51000-1111-18 | Шайба резиновая | 4 |
| 19 | 51000-1111-19 | Болт ST3.5X16 | 1 |
| 20 | 51000-1111-20 | Болт ST3.5X14 | 2 |
| 21 | 51000-1111-21 | Болт ST4.2X14 | 2 |
| 22 | 51000-1111-22 | Шайба 6 | 6 |
| 23 | 51000-1111-23 | Гайка М6 | 2 |
| 24 | 51000-1111-24 | Гайка М6 | 4 |
| 25 | 51000-1111-25 | Панель управления в сборе | 1 |

15. УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86300-B207-0000 | Сигнал поворота | 1 |
| 2 | 86304-B207-0000 | Линза | 4 |
| 3 | GB/T845-1985 | Винт ST3.5x16 | 8 |
| 4 | 86340-B207-0000 | Лампочка | 4 |
| 5 | 86303-H136-0000 | держатель | 4 |
| 6 | GB/T823-2000 | Винт M6x12 | 4 |
| 7 | 86400-B207-0000 | Сигнал поворота | 1 |
| 8 | 86500-B207-0000 | Сигнал поворота | 1 |
| 9 | 86600-B207-0000 | Сигнал поворота | 1 |

16. ЗАДНИЙ ФОНАРЬ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 86200-B207-0500 | Фонарь задний в сборе | 1 |
| 2 | GB/Y6170-2000 | Гайка М6 | 2 |
| 3 | 86207-B207-0500 | Кронштейн заднего света | 1 |
| 4 | GB/T578-2000 | Болт М6х20 | 4 |
| 5 | 86216-B207-0000 | Прокладка | 1 |
| 6 | 86206-B207-0000 | Корпус заднего фонаря. | 1 |
| 7 | 86260-B207-0000 | Лампочка заднего фонаря | 1 |
| 8 | 86212-B207-0000 | Уплотнительная резинка | 1 |
| 9 | 86204-B207-0000 | Линза заднего фонаря | 1 |

17. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-2222-1 | Фиксатор | 1 |
| 2 | 51000-2222-2 | Блок системы зажигания | 1 |
| 3 | 51000-2222-3 | Катушка зажигания в сборе | 1 |
| 4 | 51000-2222-4 | Колпачок катушки зажигания | 1 |
| 5 | 51000-2222-5 | Хомут | 1 |
| 6 | 51000-2222-6 | Гайка соединительная | 1 |
| 7 | 51000-2222-7 | Зажигание | 1 |
| 8 | 51000-2222-8 | Колпачок высоковольтный | 1 |
| 9 | 51000-2222-9 | Провод высоковольтный | 1 |
| 10 | 51000-2222-10 | Крепление аккумулятора | 1 |
| 11 | 51000-2222-11 | Выпрямитель | 1 |
| 12 | 51000-2222-12 | Провод основной | 1 |
| 13 | 51000-2222-13 | Провод низкого напряжения | 1 |
| 14 | 51000-2222-14 | Пластина соединительная | 1 |
| 15 | 51000-2222-15 | Корпус плавкого предохранителя | 1 |
| 16 | 51000-2222-16 | Предохранитель аккумулятора в сборе | 1 |
| 17 | 51000-2222-17 | Крышка плавкого предохранителя | 1 |
| 18 | 51000-2222-18 | Хомут пластиковый | 4 |
| 19 | 51000-2222-19 | Замок зажигания в сборе | 1 |
| 20 | 51000-2222-20 | Аккумулятор 12V5AH | 1 |
| 21 | 51000-2222-21 | Реле поворота | 1 |
| 22 | 51000-2222-22 | Хомут | 1 |
| 23 | 51000-2222-23 | Пластина крепления аккумулятора | 1 |
| 24 | 51000-2222-24 | Ящик аккумулятора | 1 |
| 25 | 51000-2222-25 | Винт М6х12 | 1 |
| 26 | 51000-2222-26 | Гайка М6 | 1 |
| 26 | 51000-2222-27 | Шайба 6 | 1 |
| 27 | 51000-2222-28 | Предохранитель аккумулятора в сборе | 2 |
| 28 | 51000-2222-29 | Накладка пластиковая | 1 |

18. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-3333-1 | Трос переднего тормоза | 1 |
| 2 | 51000-3333-2 | Трос сцепления | 1 |
| 3 | 51000-3333-3 | Переключатель правый в сборе | 1 |
| 4 | 51000-3333-4 | Переключатель левый в сборе | 1 |
| 5 | 51000-3333-5 | Переключатель переднего тормоза | 1 |
| 6 | 51000-3333-6 | Кабель переднего тормоза | 1 |
| 7 | 51000-3333-7 | Корпус ручки газа | 1 |
| 8 | 51000-3333-8 | Ручка руля правая | 1 |
| 9 | 51000-3333-9 | Ручка руля левая | 1 |
| 10 | 51000-3333-10 | Ручка переднего тормоза | 1 |
| 11 | 51000-3333-11 | Крепление ручки сцепления | 1 |
| 12 | 51000-3333-12 | Крепление ручки переднего тормоза | 1 |
| 13 | 51000-3333-13 | Ручка сцепления | 1 |
| 14 | 51000-3333-14 | Гайка М8 | 2 |
| 14,1 | 51000-3333-15 | Зеркало заднего вида правое | 1 |
| 14,2 | 51000-3333-16 | Зеркало заднего вида левое | 1 |
| 15 | 51000-3333-17 | Болт | 2 |
| 16 | 51000-3333-18 | Винт М5х28 | 1 |
| 17 | 51000-3333-19 | Винт М5х32 | 2 |
| 18 | 51000-3333-20 | Винт М5х40 | 1 |
| 19 | 51000-3333-21 | Винт М5 | 2 |

19. ПЕДАЛИ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52100-B207-0000 | Педаль тормоза | 1 |
| 2 | 52201-B207-0000 | Пружина | 1 |
| 3 | GB/T91-2000 | Шплинт 2х24 | 1 |
| 4 | GB/T91-1985 | Шайба 6 | 2 |
| 5 | 52200-B207-0000 | Тяга тормоза | 1 |
| 6 | 52204-B207-0000 | Штифт | 1 |
| 7 | 52203-B207-0000 | Пружина | 1 |
| 8 | 52205-B207-0000 | Гайка | 1 |
| 9 | 24400-F121-0000 | Педаль переключения скоростей | 1 |
| 10 | GB/T16674-1996 | Болт М6х20 | 1 |
| 11 | 24401-F121-0000 | Накладка резиновая на педаль | 1 |
| 12 | 21200-G214-0000 | Кик-стартер | 1 |
| 13 | GB/T5783-2000 | Болт М6х20 | 1 |
| 14 | 21203-G124-0000 | Накладка на педаль кик-стартера | 1 |

20. ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. ГЛУШИТЕЛЬ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-4444-1 | Элемент воздушного фильтра | 1 |
| 2 | 51000-4444-2 | Корпус задний воздушного фильтра | 1 |
| 3 | 51000-4444-3 | Корпус передний воздушного фильтра | 1 |
| 4 | 51000-4444-4 | Зажим | 1 |
| 5 | 51000-4444-5 | Зажим | 1 |
| 6 | 51000-4444-6 | Крышка пылезащитная | 1 |
| 7 | 51000-4444-7 | Фильтр воздушный в сборе | 1 |
| 8 | 51000-4444-8 | Болт | 1 |
| 9 | 51000-4444-9 | Глушитель | 1 |
| 10 | 51000-4444-10 | Защита выхлопной трубы | 1 |
| 11 | 51000-4444-11 | Шайба глушителя | 1 |
| 12 | 51000-4444-12 | Гайка М6 | 2 |
| 13 | 51000-4444-13 | Болт М4х10 | 2 |

21. РАМА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-5555-1 | Рама | 1 |
| 2 | 51000-5555-2 | Уплотнение резиновое | 1 |
| 3 | 51000-5555-3 | Болт | 1 |
| 4 | 51000-5555-4 | Болт | 1 |
| 5 | 51000-5555-5 | Гайка М6 | 2 |
| 6 | 51000-5555-6 | Этикетка | 1 |

22. ТОПЛИВНЫЙ БАК

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-6666-1 | Бак топливный | 1 |
| 2 | 51000-6666-2 | Крышка топливного бака | 1 |
| 3 | 51000-6666-3 | Уплотнение резиновое переднее топливного бака | 2 |
| 4 | 51000-6666-4 | Уплотнение резиновое заднее топливного бака | 1 |
| 5 | 51000-6666-5 | Фильтр топливный | 1 |
| 6 | 51000-6666-6 | Трос длинный | 1 |
| 7 | 51000-6666-7 | Трос короткий | 1 |
| 8 | 51000-6666-8 | Кран топливный в сборе | 1 |
| 9 | 51000-6666-9 | Болт M8X20 | 1 |
| 10 | 51000-6666-10 | Шайба 8 | 1 |

23. БОКОВЫЕ КРЫЛЬЯ. ИНСТРУМЕНТЫ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-7777-1 | Крыло правое | 1 |
| 2 | 51000-7777-2 | Крыло левое | 1 |
| 3 | 51000-7777-3 | Болт М6х12 | 2 |
| 4 | 51000-7777-4 | Шайба 6 | 2 |
| 5 | 51000-7777-5 | Болт М6х45 | 2 |
| 6 | 51000-7777-6 | Кронштейн | 1 |
| 7 | 51000-7777-7 | Уплотнение резиновое бокового крыла | 4 |
| 8 | 51000-7777-8 | Комплект инструментов | 1 |

24. КРЫЛО ПЕРЕДНЕЕ / ЗАДНЕЕ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-8888-1 | Крыло заднее | 1 |
| 2 | 51000-8888-2 | Крыло переднее | 1 |
| 3 | 51000-8888-3 | Втулка резиновая | 4 |
| 4 | 51000-8888-4 | Болт M6X20 | 4 |
| 5 | 51000-8888-5 | Шайба 6 | 6 |
| 6 | 51000-8888-6 | Гайка М6 | 2 |

25. РУЛЬ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101000-B20 | Кронштейн номерного знака | 1 |
| 2 |  | Болт М6х20 | 2 |
| 3 | 371300-B20 | Сигнал звуковой | 2 |
| 4 | 100006-B20 | Фиксатор | 1 |
| 5 | NO | Номер |  |
| 6 | 240204-B20 | Гнездо шарикоподшипника | 2 |
| 7 | 230000-B20 | Руль | 1 |
| 8 | 240100-B20 | Узел посадки рулевой вилки | 1 |
| 9 | 240205-B20 | Подшипник （91683/22.5） | 1 |
| 10 | 240203-B20 | Подшипник （91683/24） | 1 |
| 11 | 240202-B20 | Кольцо пылезащитное | 1 |
| 12 | 240201-B20 | Шайба | 1 |
| 13 | 240206-B20 | Узел гаечный | 1 |
| 14 | 240001-B20 | Пластина верхняя соединительная | 1 |
| 15 | 330100-B20 | Фиксатор руля | 1 |
| 16 | GB5782-86 | Болт М6Х28 | 4 |
| 17 |  | Болт М6Х10 | 2 |
| 18 | GB6171-86 | Гайка M10X1.25 | 2 |
| 19 | 240002-B20 | Гайка | 1 |
| 20 | 240003-B20 | Шайба | 1 |
| 21 | GB5783-86 | Болт М6Х12 | 2 |
| 22 | GB97.1-85 | Шайба 6 | 4 |
| 23 | 240300-B20 | Хомут руля | 2 |
| 24 | 240400-B20 | Крепление руля | 2 |
| 25 | GB5783-86 | Болт М8х32 | 2 |
| 26 | 240207-B20 | Обойма подшипника | 42 |
| 27 | 500010-B20 | Этикетка передней вилки | 1 |
| 28 | GB5783-86 | Болт М6х20 | 2 |

26. КОЛЕСО ПЕРЕДНЕЕ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51181-F121-0000 | Ось переднего колеса | 1 |
| 2 | 51116-F121-0000 | Сальник | 1 |
| 3 | 51102-F121-0000 | Втулка | 1 |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 | 51104-F121-0000 | Камера переднего колеса | 1 |
| 7 | 51103-F121-0000 | Шина переднего колеса | 1 |
| 8 |  | Диск переднего колеса (литой) |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | GB/T276-1994 | Подшипник 6300 | 2 |
| 11 | 51117-F121-0000 | Втулка внутренняя | 1 |
| 12 | GB/T6187.1-2000 | Гайка М10 | 1 |
| 13 | 54120-F121-0000 | Колодка тормозная | 2 |
| 14 | 54121-F121-0000 | Пружина | 2 |
| 15 | 54140-F121-0000 | Барабан тормоза | 1 |
| 16 | 54130-F121-0000 | Привод спидометра | 1 |
| 17 | 54112-F121-0000 | Вал кулачковый переднего тормоза | 1 |
| 18 | 54134-F121-0000 | Шайба 6 | 1 |
| 19 | 54114-F121-0000 | Вал барабана тормоза | 1 |
| 20 | GB/T797.1-1985 | Шайба 6 | 1 |
| 21 | 54133-F121-0000 | Разъем троса спидометра | 1 |
| 22 | 51113-F121-0000 | Сальник | 1 |
| 23 | 51115-F121-0000 | Рычаг тормоза | 1 |
| 24 | GB/T16674-1996 | Болт М8х25 | 1 |
| 25 | GB/T6170-2000 | Гайка М6 | 1 |
| 26 | 54135-F121-0000 | Шайба стопорная | 1 |

27. ВИЛКА ЗАДНЯЯ. КОЖУХ ЦЕПИ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51000-9999-1 | Кожух цепи верхний | 1 |
| 2 | 51000-9999-2 | Кожух цепи нижний | 1 |
| 3 | 51000-9999-3 | Цепь 428*98 | 1 |
| 4 | 51000-9999-4 | Направляющая цепи | 1 |
| 5 | 51000-9999-5 | Заглушка | 1 |
| 6 | 51000-9999-6 | Шайба 6 | 8 |
| 7 | 51000-9999-7 | Шток | 1 |
| 8 | 51000-9999-8 | Вилка задняя | 1 |
| 9 | 51000-9999-9 | Болт М6х6 | 4 |
| 10 | 51000-9999-10 | Ось задней вилки | 1 |
| 11 | 51000-9999-11 | Шайба 8 | 1 |
| 12 | 51000-9999-12 | Болт | 1 |
| 13 | 51000-9999-13 | Болт М6х10 | 2 |
| 14 | 51000-9999-14 | Гайка М8 | 1 |
| 15 | 51000-9999-15 | Гайка М10 | 1 |
| 16 | 51000-9999-16 | Шайба 10 | 1 |
| 17 | 51000-9999-17 | Шплинт 2х16 | 1 |
| 18 | 51000-9999-18 | Фланец вилки | 1 |
| 19 | 51000-9999-19 | Крышка декоративная | 1 |
| 20 | 51000-9999-20 | Вилка задняя в сборе | 1 |

28. КОЛЕСО ЗАДНЕЕ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T6187.1-2000 | Гайка М10 | 1 |
| 2 | GB/T6170-2000 | Гайка М6 | 3 |
| 3 | GB/T93-1987 | Шайба 6 | 3 |
| 4 | GB/T97.1-1985 | Шайба 6 | 3 |
| 5 | 35010-F121-0000 | Тяга натяжения цепи | 2 |
| 6 | GB/T6170-2000 | Гайка (М17*1) | 1 |
| 7 | 51201-F121-0000 | Уплотнение заднего колеса | 1 |
| 8 | 55000-F121-0000 | Механизм привода заднего колеса | 1 |
| 9 | 55002-F121-0000 | Звездочка заднего колеса | 1 |
| 10 | GB/T276-1994 | Подшипник 6301 | 1 |
| 11 | 55001-F121-0000 | Демпфер | 4 |
| 12 | 51214-F121-0000 | Диск заднего колеса (литой) | 1 |
| 13 | 51216-F121-0000 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 14 | GB/T276-1994 | Подшипник 6203 | 2 |
| 15 |  |
| 16 | 51208-F121-0000 | Втулка | 1 |
| 17 |  |
| 18 | 51204-F121-0000 | Камера заднего колеса | 1 |
| 19 | 51203-F121-0000 | Покрышка заднего колеса | 2 |
| 20 | 54220-F121-0000 | Колодки тормозные задние | 2 |
| 21 | 54201-F121-0000 | Пружина | 2 |
| 22 | 91113-1060-072B00 | Болт | 1 |
| 23 | GB/T91-2000 | Шпилька | 1 |
| 24 | 54205-F121-0000 | Крышка заднего тормоза | 1 |
| 25 | 54209-F121-0000 | Вал кулачковый | 1 |
| 26 | 54210-F121-0000 | Шайба 6 | 1 |
| 27 | 54208-F121-0000 | Пластина индикаторная | 1 |
| 28 | 54207-F121-0000 | Рычаг тормоза | 1 |
| 29 | GB/16674-1996 | Болт М6х35 | 1 |
| 30 | GB/T6177.1-2000 | Гайка М6 | 1 |
| 31 | 51202-F121-0000 | Втулка | 1 |
| 32 | 51281-F121-0000 | Ось заднего колеса | 1 |

29. ПОДНОЖКА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52000-0000-1 | Педаль переключения скоростей | 1 |
| 2 | 52000-0000-2 | Кик-стартер | 1 |
| 3 | 52000-0000-3 | Стойка боковая | 1 |
| 4 | 52000-0000-4 | Стержень подножки | 1 |
| 5 | 52000-0000-5 | Подножка резиновая | 2 |
| 6 | 52000-0000-6 | Болт | 1 |
| 7 | 52000-0000-7 | Болт М6х20 | 1 |
| 8 | 52000-0000-8 | Болт М6х20 | 1 |
| 9 | 52000-0000-9 | Болт М8х16 | 4 |
| 9,1 | 52000-0000-10 | Шайба 8 | 4 |
| 9,2 | 52000-0000-11 | Шайба 8 | 4 |
| 10 | 52000-0000-12 | Гайка М10 | 1 |
| 11 | 52000-0000-13 | Пружина | 1 |
| 12 | 52000-0000-14 | Узел подножки | 1 |

30. ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52000-1111-1 | Включатель светового сигнала тормоза | 1 |
| 2 | 52000-1111-2 | Пружина светового сигнала тормоза | 1 |
| 3 | 52000-1111-3 | Тяга тормоза | 1 |
| 4 | 52000-1111-4 | Педаль тормоза | 1 |
| 5 | 52000-1111-5 | Пружина педали тормоза | 1 |
| 6 | 52000-1111-6 | Стойка стояночная | 1 |
| 7 | 52000-1111-7 | Крючок пружины стояночной стойки | 1 |
| 8 | 52000-1111-8 | Втулка вала стояночной стойки | 1 |
| 9 | 52000-1111-9 | Вал стояночной стойки | 1 |
| 10 | 52000-1111-10 | Шайба | 1 |
| 11 | 52000-1111-11 | Шайба 12 | 1 |
| 12 | 52000-1111-12 | Шайба 6 | 1 |
| 13 | 52000-1111-13 | Шайба 12 | 1 |
| 14 | 52000-1111-14 | Шплинт 2х15 | 1 |
| 15 | 52000-1111-15 | Шплинт 3х25 | 1 |
| 16 | 52000-1111-16 | Пружина стояночной стойки | 1 |
| 17 | 52000-1111-17 | Пружина тяги тормоза | 1 |
| 18 | 52000-1111-18 | Штифт тяги тормоза | 1 |
| 19 | 52000-1111-19 | Гайка регулировочная | 1 |
| 20 | 52000-1111-20 | Гайка 12х1.25 | 1 |

31. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52000-2222-1 | Сиденье | 1 |
| 2 | 52000-2222-2 | кофр | 1 |
| 3 | 52000-2222-3 | Дуга | 1 |
| 4 | 52000-2222-4 | Багажник задний | 1 |
| 5 | 52000-2222-5 | Подножка правая | 1 |
| 6 | 52000-2222-6 | Подножка левая | 1 |
| 7 | 52000-2222-7 | Накладка подножки резиновая правая | 1 |
| 8 | 52000-2222-8 | Накладка подножки резиновая левая | 1 |
| 9 | 52000-2222-9 | Болт М8х35 | 2 |
| 10 | 52000-2222-10 | Гайка М8 | 6 |
| 11 | 52000-2222-11 | Крепление дуги | 1 |
| 12 | 52000-2222-12 | Крепление дуги | 1 |
| 13 | 52000-2222-13 | Шайба 6 | 2 |
| 14 | 52000-2222-14 | Болт М8х20 | 4 |
| 15 | 52000-2222-15 | Болт М8х16 | 2 |
| 16 | 52000-2222-16 | Болт М6х16 | 2 |

32. АМОРТИЗАТОРЫ

| № | Идент. номер | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52000-3333-1 | Амортизатор передний правый | 1 |
| 2 | 52000-3333-2 | Амортизатор передний левый | 1 |
| 3 | 52000-3333-3 | Пружина переднего амортизатора | 2 |
| 4 | 52000-3333-4 | Амортизатор задний | 2 |
| 5 | 52000-3333-5 | Пружина заднего амортизатора | 2 |
| 6 | 52000-3333-6 | Шайба 10 | 8 |
| 7 | 52000-3333-7 | Крышечка шайбы | 4 |
| 8 | 52000-3333-8 | Демпфер верхний 10 | 2 |
| 9 | 52000-3333-9 | Демпфер нижний 12 | 2 |
| 10 | 52000-3333-10 | Болт M10X1.25X18 | 2 |
| 11 | 52000-3333-11 | Шайба 8 | 2 |
| 12 | 52000-3333-12 | Кронштейн амортизатора правого | 1 |
| 13 | 52000-3333-13 | Кронштейн амортизатора левого | 1 |
| 14 | 52000-3333-14 | Кожух резиновый бокового отражателя | 2 |
| 15 | 52000-3333-15 | Отражатель боковой | 2 |

XII. Гарантийные условия

Настоящие гарантийные обязательства составлены в соответствии с положением закона РФ «О защите прав потребителей» и гарантийными обязательствами фирм-производителей. Предприятие-поставщик гарантирует замену оригинальных узлов и деталей транспортного средства (далее ТС) в случае обнаружения дефектов в материале изделия на аналогичные изделия надлежащего качества.

- ТС принимаются на ремонт только в чистом виде.

Торгующие организации при продаже ТС должны поставить в настоящем разделе дату продажи, наименование, адрес и штамп предприятия.

- Порядок оформления рекламации.

- Осуществление гарантийного ремонта может производить только предприятие-поставщик или уполномоченная на то предприятием-поставщиком организация.

- При обнаружении дефекта в гарантийный период необходимо обратиться непосредственно на предприятие-поставщик, либо в уполномоченную на то предприятием-поставщиком организацию, либо к торгующей организации (место приобретения изделия) для дальнейшей отправки изделия на гарантийный ремонт.

- При отправке изделия или узла на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящую «Инструкцию по эксплуатации» с соответствующим образом заполненным разделом «Гарантийные условия». Это необходимо для идентификации изделия, определения гарантийного срока эксплуатации и заполнения гарантийного талона.

- Корешок гарантийного талона, который является неотъемлемой частью настоящей «Инструкции по эксплуатации», заполняется организацией, непосредственно принявшей изделие от владельца.

- Владелец изделия ставит личную подпись на гарантийном талоне при передаче изделия.

- Предприятием-поставщиком или уполномоченной на то организацией заполняется сам гарантийный талон настоящей «Инструкции по эксплуатации» с указанием даты получения изделия на гарантийный ремонт. Заполненные корешок и гарантийный талон заверяются печатью предприятия-поставщика или уполномоченной на то организации.

- После осуществления гарантийного ремонта гарантийный талон остается у предприятия-поставщика, а корешок талона остается в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

- В соответствии с постановлением правительства РФ №55 от 19 января 1998г. мотовелотовары не подлежат возврату и обмену. Также на данные товары не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта аналогичного товара.

| Дата выпуска |  |
| --- | --- |
| VIN |  |
| Номер двигателя |  |
| Дата продажи (заполняется продавцом) |  |
| Предпродажная подготовка проведена Наименование, адрес и штамп магазина (заполняется продавцом) |  |

3.   Гарантийный ремонт не распространяется:

- На недостатки, обнаруженные, и рекламации, заявленные по истечении гарантийного срока, установленного на изделие.

- Если удален, неразборчив или изменен серийный номер (VIN) и номер двигателя изделия.

- Отсутствует «Технический паспорт» или неправильно заполнен раздел «Гарантийные условия» настоящего «Технического паспорта».

- Сервисное обслуживание производилось не своевременно (см. раздел VIII «Таблица технического обслуживания»). Сроки проведения сервисного обслуживания: ТО№1 – 150км, ТО№2 – 500км, ТО№3 – 1000км. Последующие ТО рекомендуется проводить через каждые 500км.

- На неисправности, являющиеся следствием неправильной эксплуатации, небрежности или неправильной регулировки со стороны пользователя.

- На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания, ремонта или конструктивных изменений лицами или организациями, не являющимися уполномоченными на то предприятием-поставщиком.

- На детали, вышедшие из строя вследствие естественного износа (тормозные колодки, лампочки, аккумулятор, ремни вариатора, покрышки, троса, сайлентблоки, загрязнение топливной системы и т.д.), а также детали, срок службы которых зависит от регулярного технического обслуживания (см. раздел VIII «Таблица технического обслуживания»).

- В случае использования ТС в соревнованиях, прыжках, акробатических упражнениях или иных жестких условиях эксплуатации.

- Если на ТС оказывалась нагрузка, не предназначенная для данного вида транспорта.

- В отношении деталей и материалов с регламентированным пробегом, оговоренным в настоящем руководстве (свечи зажигания, фильтры, масла, охлаждающая и тормозная жидкости).

- На такие виды работ, как регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренный в настоящем  «Техническом паспорте».

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.

- На недостатки, которые вызваны независящими от предприятия-поставщика причинами, такими как недопустимые государственными стандартами низкое качество топлива и масла, а также попадание внутрь изделия посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами.

- Если в процессе сборки мопеда, проводимой  самостоятельно клиентом, будут допущены ошибки, ТС может быть снято с гарантийного обслуживания по усмотрению авторизированного сервисного центра.

4. Гарантийный срок обслуживания ТС на раму составляет 1 год. На остальные детали ТС распространяется законный срок гарантии, равный 6 (шести) месяцам со дня его продажи или:

- 500 километрам пробега  при самостоятельной сборке мопеда,

- 1000  километрам пробега  при сборке мопеда специалистами авторизированного сервисного центра

в зависимости от того, какое из указанных событий наступит ранее.

5. Ни по каким причинам предоставление гарантийного талона потребителю не снимает ответственности владельца ТС, который должен самостоятельно следить за техническим состоянием ТС и своевременно осуществлять замену изношенных деталей и узлов.

6. Каждый владелец ТС несет полную ответственность за телесные повреждения, полученные ранения, понесенный ущерб, поломку ТС и причинение других убытков в случае использования изделия в тех или иных мероприятиях состязательного характера, а также вследствие неумелого управления ТС.

7. Все вопросы по поставкам продукции, а также Ваши замечания по работе изделия и претензии по качеству направлять по адресу:

ООО «Надежный Партнер», 614025, Россия, Пермь, Героев Хасана 105, корп. 70.

E-mail: info@benzo.ru

Здесь можно произвести гарантийный и послегарантийный ремонт изделия, сервисное обслуживание, а также приобрести запасные части.

Дополнительную информацию о продукции ООО «Надежный Партнер» Вы можете найти на сайте http://www.benzo.ru .

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

ТС мною осмотрено, исправно, претензий к внешнему виду и комплектации не имею.

*ФИО покупателя _________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

*Дата «___» __________________ 20___г.

*Подпись покупателя ______________________________________________________________________________________________________

* - пункты, требующие обязательного заполнения.

ТАЛОН №1

технического обслуживания

при пробеге 150км

Пробег от указанной величины может отличаться не больше, чем на 50км. В противном случае ТС снимается с гарантийного обслуживания. Техническое обслуживание является платным и должно производиться в указанном продавцом сервисе.

| Дата: | Фактический пробег, км: |
| --- | --- |
| Адрес и телефон сервисного центра: | М.П. |
| Работы по техническому обслуживанию произвел: |  |
| Выполненные работы: |

ТАЛОН №2

технического обслуживания

при пробеге 500км

Пробег от указанной величины может отличаться не больше, чем на 50км. В противном случае ТС снимается с гарантийного обслуживания. Техническое обслуживание является платным и должно производиться в указанном продавцом сервисе.

| Дата: | Фактический пробег, км: |
| --- | --- |
| Адрес и телефон сервисного центра: | М.П. |
| Работы по техническому обслуживанию произвел: |  |
| Выполненные работы: |

ТАЛОН №3

технического обслуживания

при пробеге 1000км

Пробег от указанной величины может отличаться не больше, чем на 50км. В противном случае ТС снимается с гарантийного обслуживания. Техническое обслуживание является платным и должно производиться в указанном продавцом сервисе.

| Дата: | Фактический пробег, км: |
| --- | --- |
| Адрес и телефон сервисного центра: | М.П. |
| Работы по техническому обслуживанию произвел: |  |
| Выполненные работы: |

Последующее ТО рекомендуется проводить через каждые 500км.

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

мопеда TMEC50Q-3A VENTO RIVA-II

«____»__________________  _____ года

(Дата изъятия изделия)

Организация_________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и адрес организации изъявшей изделие от пользователя)

Изъят_____________________________________________________________

(ФИО и должность лица, изъявшего изделие от пользователя)

Линия отреза

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «Надежный Партнер»

Россия, 614025, г. Пермь, Героев Хасана 105, корп. 70

ТАЛОН № 1

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

мопеда TMEC50Q-3AVENTO RIVA-II

Передал на гарантийный ремонт

(техническое обслуживание) _________________________________________

(ФИО, дата и подпись владельца)

Изготовлен ________________________________________________________

(Дата изготовления)

Продан ___________________________________________________________

(Дата продажи, наименование и адрес торгующей организации, при наличии указания в настоящей «Инструкции по эксплуатации»)

Серийный номер (VIN) ______________________________________________

(в соответствие с указанным на изделии)

Номер двигателя ___________________________________________________

(в соответствие с указанным на изделии)

Выполнены работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Механик ремонтного предприятия_____________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Штамп

ремонтного предприятия_____________________________________________

Корешок талона №2

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

мопеда TMEC50Q-3A VENTO RIVA-II

«____»__________________  _____ года

(Дата изъятия изделия)

Организация_________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и адрес организации изъявшей изделие от пользователя)

Изъят_____________________________________________________________

(ФИО и должность лица, изъявшего изделие от пользователя)

Линия отреза

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «Надежный Партнер»

Россия, 614025, г. Пермь, Героев Хасана 105, корп. 70

ТАЛОН № 2

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

мопеда TMEC50Q-3AVENTO RIVA-II

Передал на гарантийный ремонт

(техническое обслуживание) _________________________________________

(ФИО, дата и подпись владельца)

Изготовлен ________________________________________________________

(Дата изготовления)

Продан ___________________________________________________________

(Дата продажи, наименование и адрес торгующей организации, при наличии указания в настоящей «Инструкции по эксплуатации»)

Серийный номер (VIN) ______________________________________________

(в соответствие с указанным на изделии)

Номер двигателя ___________________________________________________

(в соответствие с указанным на изделии)

Выполнены работы:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Механик ремонтного предприятия_____________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Штамп

ремонтного предприятия_____________________________________________

Корешок талона №3

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

мопеда TMEC50Q-3AVENTO RIVA-II

«____»__________________  _____ года

(Дата изъятия изделия)

Организация_________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование и адрес организации изъявшей изделие от пользователя)

Изъят_____________________________________________________________

(ФИО и должность лица, изъявшего изделие от пользователя)

Линия отреза

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ООО «Надежный Партнер»

Россия, 614025, г. Пермь, Героев Хасана 105, корп. 70

ТАЛОН № 3

на гарантийный ремонт (техническое обслуживание)

мопеда TMEC50Q-3A VENTO RIVA-II

Передал на гарантийный ремонт

(техническое обслуживание) _________________________________________

(ФИО, дата и подпись владельца)

Изготовлен ________________________________________________________

(Дата изготовления)

Продан ___________________________________________________________

(Дата продажи, наименование и адрес торгующей организации, при наличии указания в настоящей «Инструкции по эксплуатации»)

Серийный номер (VIN) ______________________________________________

(в соответствие с указанным на изделии)

Номер двигателя ___________________________________________		________

(в соответствие с указанным на изделии)

Выполнены работы:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Механик ремонтного предприятия______________________________________________

(ФИО, дата, подпись)

Штамп

ремонтного предприятия______________________________________________________